Приложение

к постановлению Администрации

Туриловского сельского поселения

от 25.12.2013 № 135

Схема водоснабжения

Туриловского сельского поселения

на 2014-2024 годы

Содержание

Введение

Паспорт схемы водоснабжения Туриловского сельского поселения

Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Туриловского сельского поселения:

1.1. Система и структура водоснабжения Туриловского сельского поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны;

1.2. Территория Туриловского сельского поселения, не охваченная централизованными системами водоснабжения;

1.3. Техническая зона водоснабжения, зона централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения;

1.4. Результаты технического обследования централизованных систем водоснабжения.

Раздел 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения:

2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития   централизованных систем водоснабжения;

2.2. Развитие централизованных систем водоснабжения в зависимости от развития Туриловского сельского поселения.

Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления питьевой, технической воды:

3.1. Общий баланс подачи и реализации воды;

3.2. Территориальный баланс подачи питьевой и технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления);

3.3. Структурный баланс реализации питьевой и технической воды по группам абонентов;

3.4. Сведения о фактическом потреблении населения питьевой и технической воды;

3.5. Существующие системы коммерческого учета питьевой, технической воды и планы по установке приборов учета;

3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения Туриловского сельского поселения;

3.7. Прогнозный баланс потребления питьевой воды, сроком на 2014-2024 годы;

3.8. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды;

3.9. Описание территориальной структуры потребления питьевой воды;

3.10. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов;

3.11. Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой воды при ее транспортировке;

3.12. Перспективные балансы водоснабжения;

3.13. Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений с разбивкой по годам.

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения:

4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения;

4.2. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу их эксплуатации объектах системы водоснабжения;

4.3. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций осуществляющих водоснабжение;

4.4. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду;

4.5. Рекомендации о местах размещения насосных станций, водонапорных башен;

4.6. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения.

Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения:

Приложение 1 - х. Венделеевка

Приложение 2 – х. Новая Деревня

Приложение 3 – х. Беляевск

Приложение 4 – х. Полосачи

Приложение 5 – х. Гетманов

Приложение 6 – х. Гернер

Приложение 7 – х. Кузмичевка

Приложение 8 – сл. Туриловка

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

Раздел 7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

# Введение

Схема водоснабжения Туриловского сельского поселения на период с 2014 года до 2024 года  разработана на основании Генерального плана Туриловского сельского поселения,  а также в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 416-Ф3 «О водоснабжении и водоотведении», Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения»).

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию системы водоснабжения, направленные на повышение надёжности функционирования этой системы, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Схема водоснабжения содержит:

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения;

- прогнозные балансы потребления питьевой, технической воды сроком не менее чем на 10 лет с учетом различных сценариев развития Туриловского сельского поселения;

- зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения;

- карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения;

- границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения;

- перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

Водоснабжение:

- магистральные сети водоснабжения;

- водозаборы;

- водонапорные башни;

- насосные станции.

# Паспорт

# схемы водоснабжения Туриловского сельского поселения

Наименование

Схема водоснабжения Туриловского сельского поселения.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик)

Администрация Туриловского сельского поселения.

Местонахождение объекта

Россия, Ростовская область, Миллеровский район, Туриловское сельское поселение.

Нормативно-правовая база для разработки схемы

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-Ф3 «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения»);

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11;

- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Цели схемы

Целями схемы являются:

- развитие систем централизованного водоснабжения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2024 г.

- увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики;

- улучшение работы систем водоснабжения;

- повышение качества питьевой воды.

Способ достижения поставленных целей

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

-  установка водоочистных станций на водопроводных скважинах;

- строительство сетей магистральных водопроводов, обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения Туриловского сельского поселения в целом;

- реконструкция и модернизация существующих водопроводных сетей и сооружений;

- установка приборов учёта;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Сроки и этапы реализации схемы

Первый этап 2014-2019 г.

- прокладка магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с существующей и новой застройкой;

- консервирование скважин;

- строительство водонапорных башен;

- поэтапная перекладка существующих водопроводных сетей.

Второй этап 2019-2024 г.

- строительство поверхностного водозабора;

- реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с существующей и новой застройкой.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

- Реконструкция и замена  устаревшего оборудования и сетей.

- Увеличение мощности систем водоснабжения.

- Улучшение экологической ситуации на территории Туриловского сельского поселения.

- Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а также дальнейшего развития Туриловского сельского поселения.

## Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Туриловского сельского поселения

### 1.1. Система и структура водоснабжения Туриловского сельского поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны.

Протяженность территории Туриловского сельского поселения с запада на восток 22,2 км, с севера на юг 14,6 км.

Сельский населенный пункт х. Венделеевка, являющийся административным центром Туриловского сельского поселения, расположен от районного центра г. Миллерово на расстоянии 50 км и в 250 километрах от столицы Ростовской области города Ростова-на-Дону.

В состав Туриловского сельского поселения входят 11 населенных пунктов: сл. Туриловка, х. Венделеевка, х. Кузмичевка, х.Николаевка, х. Пантелеевка, х. Гернер, х.Гетманов, х. Полосачи, х. Беляевск, х.Новая Деревня, х. Ямовка.

По состоянию на 01.01.2013 года на территории Туриловского сельского поселения проживает 1510 человека, данные предоставлены в таблице 1.

Таблица 1.1.

Численность населения в разрезе сел

| № | Наименование | Численность населения, на 01.01.2013года, чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | х. Венделеевка | 414 |
| 2 | х. Беляевск | 148 |
| 3 | х. Гернер | 175 |
| 4 | х. Гетманов | 227 |
| 5 | х. Николаевка | 23 |
| 6 | х. Новая Деревня | 175 |
| 7 | х. Кузмичевка | 119 |
| 8 | сл. Туриловка | 112 |
| 9 | х. Полосачи | 117 |
| 10 | х. Пантелеевка | 0 |
| 11 | х. Ямовка | 0 |

Автономные системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения имеют:

сл. Туриловка - Артезианская скважина № 9869 сл. Туриловка, южная окраина, левый склон б.Соленый Яр (бассейн р.Полной);

х. Венделеевка - Артезианская скважина № 2827; х. Венделеевка, восточная окраина, ул.Молодежная, левый склон б.Восточной (бассейн р.Полной); Артезианская скважина № 2831 х. Венделеевка, восточная окраина, ул.Центральная, левобережная терраса р.Полной (бассейн р. Сев. Донец);

х. Кузмичевка - Артезианская скважина № 7933, х. Кузмичевка, юго-восточная окраина, ул.Кооперативная, правый склон б.Соленый Яр (бассейн р.Полной);

х. Гернер - Артезианская скважина № 6487 х. Ямовка, 1 км к западу от окраины, верховье б.Криничной (бассейн р.Нагольной);

х. Гетманов, х. Полосачи - Артезианская скважина № 8352 х. Полосачи, северо-западная окраина, левобережная терраса б.Жиркина (бассейн р.Полной);

х. Беляевск, х.Новая Деревня - Артезианская скважина № 450 х. Беляевск, 3,2 км к западу от окраины, правый склон б.Рогалик (бассейн р.Сев. Донец);.

1.2. Территория Туриловского сельского поселения, не охваченная централизованными системами водоснабжения.

В населенных пунктах  Туриловского сельского поселения централизованным водоснабжением население обеспечено на 75 %, население которое не охвачено центральным водоснабжением пользуется водой из общественных колодцев и индивидуальных скважин. На территории Туриловского сельского поселения имеется 15 действующих общественных колодца с забором воды ручным способом.

Общественные колодцы, расположенные в х.Новая Деревня (2 шт) – ул. Милькевича, ул. Хлеборобная.  Общественные колодцы введены в эксплуатацию: ул. Милькевича - 1948 г., ул. Хлеборобная – 1930 г. Санитарно-техническое состояние общественных колодцев: ул. Милькевича – сруб деревянный в форме домика, заменен в 2003 году, крышка – есть; состояние цепи удовлетворительное; ведра общего - нет; расстояние до зеркала воды 3 м; объем воды 3 м куб; ул. Хлеборобная – сруб деревянный в форме домика (требуется замена), крышка – есть; состояние цепи удовлетворительное; ведра общего - нет; расстояние до зеркала воды 3 м; объем воды 2 м куб.

Общественный колодец, расположенный в х. Беляевск (1 шт) – ул. Центральная, введен в эксплуатацию - 1945 г. Санитарно-техническое состояние общественного колодца – разрушен.

Общественные колодцы, расположенные в х. Венделеевка (3 шт) – ул. Центральная 27, ул. Центральная 29.  ул. Центральная 81, введены в эксплуатацию : ул. Центральная д. 27 - 1950 г., ул. Центральная д.29 – 1933 г.,  ул. Центральная д.81 – 1972 г. Санитарно-техническое состояние общественных колодцев: ул. Центральная д.27 – шахта колодца выложена камнем, сруб деревянный с навесом заменен в 2007 г., крышка – есть; состояние цепи удовлетворительное; ведро общественное - есть; расстояние до зеркала воды 3 м; объем воды 4 м куб.; ул. Центральная д.29 – шахта колодца выложена камнем, сруб деревянный, крышка – есть; состояние цепи удовлетворительное; ведро общественное - есть; расстояние до зеркала воды 2 м; объем воды 3,5 м куб.; ул. Центральная д.81 - шахта колодца выложена камнем, сруб деревянный в форме домика, крышка – есть; состояние цепи удовлетворительное; ведро общественное - есть; расстояние до зеркала воды 3 м; объем воды 4 м куб.

Общественные колодцы, расположенные в х. Гернер (2 шт) – ул. Центральная, ул. Восточная. Общественные колодцы введены в эксплуатацию: ул. Центральная - 1995 г., ул. Восточная – 1968 г. Санитарно-техническое состояние общественных колодцев ул. Центральная – шахта колодца выложена из дерева, сруб деревянный с навесом, крышка – есть; цепь - отсутствует; ведро - отсутствует; расстояние до зеркала воды 2 м; объем воды 3 м куб; ул. Восточная – шахта колодца выложена из камня, сруб деревянный с навесом, крышка – есть; цепь - отсутствует; ведро - отсутствует; расстояние до зеркала воды 5 м; объем воды 4,5 м куб.

Общественный колодец расположенный в х.Гетманов – ул. Гетмановская, введен в эксплуатацию - 2003 г. Санитарно-техническое состояние общественного колодца – шахта колодца выложена из камня, сруб деревянный в форме домика, крышка – есть; цепь в удовлетворительном состоянии, ведро общественное - есть; расстояние до зеркала воды 3 м; объем воды 5 м куб.

Общественные колодцы, расположенные в х. Кузмичевка (2 шт) – ул. Заречная 5, ул. Заречная 12, введены в эксплуатацию : ул. Заречная д.5 - 1938 г., ул. Заречная д.12 – 1948 г. Санитарно-техническое состояние общественных колодцев: ул. Заречная д.5 – шахта колодца выложена камнем, сруб деревянный с навесом, крышка – есть; состояние цепи удовлетворительное; ведро общественное - есть; расстояние до зеркала воды 3 м; объем воды 4 м куб.; ул. Заречная д.12 – шахта колодца выложена камнем, сруб деревянный с навесом, крышка – есть; состояние цепи удовлетворительное; ведро общественное - есть; расстояние до зеркала воды 2,5 м; объем воды 3 м³.

Общественный колодец, расположенный в х. Полосачи (1 шт) – ул. Полосачанская д.39, введен в эксплуатацию в  - 1950 г. Санитарно-техническое состояние общественного колодца – шахта колодца выложена из камня, сруб деревянный, крышка – есть; цепь в удовлетворительном состоянии, ведро общественное - есть; расстояние до зеркала воды 1,5 м; объем воды 4,5 м куб.

Общественные колодцы, расположенные в сл. Туриловка (3 шт) – ул. Заречная 8, ул. Заречная 11,  ул. Садовая 8, введены в эксплуатацию: ул. Заречная д. 8 - 1951 г., ул. Заречная д.11 – 1947 г.,  ул. Садовая д.8 – 1956 г. Санитарно-техническое состояние общественных колодцев: ул. Заречная д.8 – шахта колодца выложена камнем, сруб деревянный с навесом, крышка – есть; состояние цепи удовлетворительное; ведро общественное - есть; расстояние до зеркала воды 3 м; объем воды 5 м куб.; ул. Заречная д.11 – шахта колодца выложена камнем, сруб деревянный с навесом, крышка – есть; состояние цепи удовлетворительное; ведро общественное - есть; расстояние до зеркала воды 2,5 м; объем воды 4 м куб.; ул. Садовая д.8 - шахта колодца выложена камнем, сруб деревянный в форме домика, крышка – есть; состояние цепи удовлетворительное; ведро общественное - есть; расстояние до зеркала воды 3 м; объем воды 4 м куб.

1.3. Техническая зона водоснабжения, зона централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения.

Хозяйственно -   питьевое   водоснабжение   в населенных пунктах  расположенных на территории Туриловского сельского поселения осуществляется по семи системам центрального водоснабжения, из семи артезианских скважин. В х. Кузмичевка в систему центрального водоснабжения входит артезианская скважина, водопроводные сети, водонапорная башня «Рожновского», в систему центрального водоснабжения х. Беляевск и х. Новая Деревня входит артезианская скважина, водопроводные сети, водонапорная башня «Рожновского», в систему центрального водоснабжения х. Гернер входит артезианская скважина, водопроводные сети, водонапорная башня «Рожновского», в систему центрального водоснабжения сл. Туриловка входит артезианская скважина, водопроводные сети, водонапорная башня «Рожновского», в систему центрального водоснабжения х. Венделеевка входит 2 артезианские скважины, 2 водопроводные сети, 2 водонапорные башни «Рожновского», в систему центрального водоснабжения х. Полосачи и х. Гетманов входит артезианская скважина, водопроводные сети, водонапорная башня «Рожновского», насосная станция 2-го подъема. Все зоны санитарной охраны первого пояса скважин оборудованы деревянным ограждением  на расстоянии 30 м от источника водозабора. Территория первого пояса не спланирована для отвода поверхностных вод, дорожки к сооружениям не имеют твердого покрытия. Не разработаны проекты ЗСО 2,3 поясов скважин.

1.4. Результаты технического обследования централизованных систем водоснабжения.

В х. Беляевск проживает 165 человека, централизованным водоснабжением охвачено  130 человек, т. е. 78,8 %  населения. Скважина № 450 х. Беляевск, 3,2 км к западу от окраины, правый склон б.Рогалик (бассейн р.Сев. Донец). Бурение скважины проведено в 1968 г. Каменской ГРЭ ВДТГУ. Глубина залегания подземных вод 11 м. Интервал глубин залегания водовмещающих пород 11 - 50 м. Подземные воды безнапорные. По степени защищенности подземных вод от поверхносного загрязнения водоносный комплекс относится к защищенным. Глубина скважины 50 м. Фильтровая колонна Ø325 мм 0 - 47,2 м, фильтр щелевой Ø 325/305 мм в ин-ле 11,1 – 23,1 м. м, фильтр дырчатый в ин-ле 38 - 63 м. Подъем воды  осуществляется насосом ЭЦВ 6-10-140. На водоподъемном оборудовании установлен манометр для измерения дебита скважины и кран для отбора проб воды.  При определении дебет составлял 25,3 л/сек при понижении уровня воды на 9,3 м, удельный дебет 2,71 л/сек. Допустимое понижение уровня подземных 19 м.

Геологический разрез скважины:  на глубине от 0 до 8,5 м суглинок темнокоричневый; на глубине 8,5 - 20,5 м мел серовато-белый, трещеноватый; на расстоянии 29,5 – 50 м мергель беловато-серый трещеноватый;

Из скважины вода поступает в водонапорную башню  металлическую, высотой – 16,4 м, емкостью - 25 куб. метров. В  2006 г. проведена замена водонапорной башни. Водопроводных колонок  установлено - 2 шт.

Ввод в эксплуатацию водопровода - 1970 г., реконструкция  проведена в 1972 - 1975г. Общая протяженность водопроводных сетей составляет – 8,0  км. Из них:  водопроводные сети 0,76 км выложены асбестоцементными трубами  Ø 100 мм, год ввода в эксплуатацию – 1970 г., процент изношенности 80%. 5,0 км  водопроводных сетей выложены  асбестоцементными трубами  Ø 150 мм, год ввода в эксплуатацию – 1972 г., процент изношенности 60%. 2,2 км  выложены  чугунными трубами  Ø 100 мм, год ввода в эксплуатацию – 1975 г., процент изношенности 60%.

В х. Венделеевка население обеспечивается питьевой водой из 2 скважин, расположенных по ул. Молодёжная, ул. Центральная.

Скважина № 2827 х. Венделеевка, восточная окраина, ул.Молодежная, левый склон б.Восточной (бассейн р.Полной). Бурение скважины проведено в 1968 г. трест «Ростовсельхозводострой». Глубина залегания подземных вод 15 м. Интервал глубин залегания водовмещающих пород 15-127 м. Подземные воды напорные. Величина напора 10 м. Глубина установившегося уровня 5 м. По степени защищенности подземных вод от поверхностного загрязнения водоносный комплекс относится к защищенным. Глубина скважины 127 м. Колонна обсадных труб Ø 8" 0-24 м,  интервал глубин 24-127 м без обсадки. Подъем воды  осуществляется насосом ЭЦВ 6-10х140. На водоподъемном оборудовании установлен манометр для измерения дебита скважины и кран для отбора проб воды.  При определении дебет составлял 5,5 л/сек при понижении уровня воды на 15 м, удельный дебет 0,37 л/сек. Допустимое понижение уровня подземных 64 м.

Геологический разрез скважины:  на глубине от 0 до 22 м глина разноцветная; на глубине 22 - 35 м мел белый, трещиноватый; на расстоянии 35 - 85 м мергель серый, трещиноватый; на расстоянии 85 - 127 м мел белый, трещиноватый.

Скважина № 2831 х. Венделеевка, восточная окраина, ул.Центральная, левобережная терраса р.Полной (бассейн р. Сев.Донец). Бурение скважины проведено в 1968 г. трест «Ростовсельхозводострой». Глубина залегания подземных вод 22 м. Интервал глубин залегания водовмещающих пород 15-127 м. Подземные воды напорные. Величина напора 11 м. Глубина установившегося уровня 11 м. По степени защищенности подземных вод от поверхностного загрязнения водоносный комплекс относится к защищенным. Глубина скважины 127 м. Колонна обсадных труб Ø 8" 0-23 м,  интервал глубин 23-127 м без обсадки. Подъем воды  осуществляется насосом ЭЦВ 6-10х80. На водоподъемном оборудовании установлен манометр для измерения дебита скважины и кран для отбора проб воды.  При определении дебет составлял 10 л/сек при понижении уровня воды на 18 м, удельный дебет 0,55 л/сек. Допустимое понижение уровня подземных 63 м.

Геологический разрез скважины:  на глубине от 0 до 15 м глина желто-бурая; на глубине 15 - 40 м мергель светло-серый, трещиноватый; на расстоянии 40 - 80 м мел белый, трещиноватый; на расстоянии 80 - 115 м мергель серый, трещиноватый; на глубине 115 - 127 м мел белый, трещиноватый.

Из скважин вода поступает в 2 водонапорных башни  ёмкостью 15, 25  куб.м. Водонапорная башня по ул. Центральная ёмкостью 15 куб.м, высотой 14.41м. Водонапорная башня по ул. Молодёжная, высота 14.41м, металлическая. Водопровод введён в эксплуатацию в 1970 г. Протяжённость  водопроводной сети 3,2 км, водовод представлен   асбоцементными трубами д=100мм, водопроводных колонок - 3. Процент изношенности составляет - 60%.

В х. Гернер проживает  182 человека, централизованным водоснабжением охвачено 130 человек, что составляет  76,4 %, 75 человек обеспечены водой через водопроводные колонки, 55 человек имеют ввод воды в домовладение. Скважина   № 6487 х. Ямовка, 1 км к западу от окраины, верховье б.Криничной (бассейн            р. Нагольной). Бурение скважины проведено в 1977 г. трест «Ростовсельхозводострой». Глубина залегания подземных вод 28 м. Интервал глубин залегания водовмещающих пород 28 - 86 м. Подземные воды безнапорные. Глубина установившегося уровня 28 м. По степени защищенности подземных вод от поверхностного загрязнения водоносный комплекс относится к защищенным. Глубина скважины 86 м. Колонна обсадных труб Ø 273 мм 0 - 20 м,  фильтровая колонна Ø 168 мм 2 - 86 м, фильтр дырчатый в ин-ле 38 - 63 м. Подъем воды  осуществляется насосом ЭЦВ 6-10-140. На водоподъемном оборудовании установлен манометр для измерения дебита скважины и кран для отбора проб воды.  При определении дебет составлял 25,3 л/сек при понижении уровня воды на 9,3 м, удельный дебет 2,71 л/сек. Допустимое понижение уровня подземных 19 м.

Геологический разрез скважины:  на глубине от 0 до 2 м суглинок желто-бурый; на глубине 2 - 21 м глина разноцветная, с прослойками песка средней зернистости, на расстоянии 21 - 72 м мел трещиноватый; на расстоянии 72 - 86 м мергель трещиноватый. Год начала эксплуатации – 1978 год, реконструкция проведена в 2006 г. Глубина скважины 86. Протяжённость водопроводной сети 6,3 км, выложены асбоцементные трубы Ø 100мм, водопроводных колонок - 2, процент изношенности 60% Из скважины вода постукает в водонапорную башню ёмкостью 15 куб.м.

Население х. Кузмичевка  128 человек, централизованным водоснабжением охвачено  61 человек, что составляет 47,6 %. Скважина № 7933 х. Кузмичевка, юго-восточная окраина, ул. Кооперативная, правый склон б.Соленый Яр (бассейн р.Полной). Бурение скважины проведено в 1980 г. Трест «Ростовсельхозводстрой». Глубина залегания подземных вод 21 м. Интервал глубин залегания водовмещающих пород 21 - 70 м. Подземные воды напорные, величина напора 4 м. Глубина установившегося уровня 17 м. По степени защищенности подземных вод от поверхностного загрязнения водоносный комплекс относится к защищенным. Глубина скважины 70 м. Колонна обсадных труб Ø 219 мм 0 – 29 м,  интервал глубин 29 – 70 м без осадка. Подъем воды  осуществляется насосом ЭЦВ 6-10х80. На водоподъемном оборудовании установлен манометр для измерения дебита скважины и кран для отбора проб воды.  При определении дебет составлял 4,45 л/сек при понижении уровня воды на 7 м, удельный дебет 0,64 л/сек. Допустимое понижение уровня подземных 28 м.

Геологический разрез скважины:  на глубине от 0 до 21 м глина бурая, с примесью песка; на глубине 21 – 63 м мел белый, трещиноватый; на расстоянии 63 – 70 м мергель трещиноватый. Год ввода в эксплуатацию водопровода - 1980 г. Из скважины поступает в водонапорную башню ёмкостью 15 куб.м. Протяжённость водопроводной сети 1,5 км, выложены  асбоцементными трубами, процент изношенности 65 %, водопроводных колонок 3.

Скважина № 9869 сл. Туриловка, южная окраина, левый склон б.Соленый Яр (бассейн р.Полной). Бурение скважины проведено в 1986 г. трест «Ростовсельхозводострой». Глубина залегания подземных вод 19 м. Интервал глубин залегания водовмещающих пород 19 - 72 м. Подземные воды безнапорные. Глубина установившегося уровня 19 м. По степени защищенности подземных вод от поверхностного загрязнения водоносный комплекс относится к защищенным. Глубина скважины 72 м. Колонна обсадных труб Ø 219 мм 0 - 24 м, интервал глубин 24-72 м без обсадки.  Подъем воды  осуществляется насосом ЭЦВ 6-10х80. На водоподъемном оборудовании установлен манометр для измерения дебита скважины и кран для отбора проб воды.  При определении дебет составлял 7,77 л/сек при понижении уровня воды на 1,5 м, удельный дебет 5,1 л/сек. Допустимое понижение уровня подземных 26 м. Геологический разрез скважины:  на глубине от 0 до 7 м глина бурая; на глубине 7 - 13 м песчаник серый; на расстоянии 13 - 72 м мергель трещиноватый. Из скважины вода поступает в водонапорную башню  ёмкостью 15 куб.м, высота 14,41 м, металлическая. Водопровод введён в эксплуатацию в 1989 г. Протяжённость  водопроводной сети 1,8 км, водовод представлен асбоцементными трубами Ø 100 мм, водопроводных колонок - 1. Процент изношенности составляет 65%.

В х. Полосачи проживает 123 человека, 100% населения охвачено централизованным водоснабжением. Скважина № 8352 х. Полосачи, северо-западная окраина, левобережная терраса б.Жиркина (бассейн р.Полной). Бурение скважины проведено в 1981 г. Трест «Ростовсельхозводострой». Глубина залегания подземных вод 8 м. Интервал глубин залегания водовмещающих пород 8 - 80 м. Подземные воды напорные, величина напора 6 м. Глубина установившегося уровня 2 м. По степени защищенности подземных вод от поверхностного загрязнения водоносный комплекс относится к защищенным. Глубина скважины 86 м. Колонна обсадных труб Ø 325 мм 0 - 15 м,  фильтровая колонна Ø 219 мм впотай 8 - 60 м, фильтр дырчатый в ин-ле 30 - 58 и 67 – 70 м. Подъем воды  осуществляется насосом ЭЦВ 6-10-140. На водоподъемном оборудовании установлен манометр для измерения дебита скважины и кран для отбора проб воды.  При определении дебет составлял 8,33 л/сек, при понижении уровня воды на 28 м, удельный дебет 0,29 л/сек. Допустимое понижение уровня воды на 42 м.

Геологический разрез скважины:  на глубине от 0 - 3,4 м суглинок; на глубине 3,4 - 5 м песок светло-серый; на глубине 5 - 8 м глина светлая; на глубине 8 - 27 м мел белый, трещиноватый; на глубине 27 – 41 м мергель светлосерый, трещиноватый; на глубине 41 – 58 м мел белый, трещиноватый; на глубине 58 – 80 м мергель серый, трещиноватый. Из скважины вода поступает в  водонапорную башню ёмкостью 25   куб. м, металлическую. Протяжённость водопроводной сети 5,6 км. Водоводы представлены трубами асбоцементными  Ø 100 мм, процент износа 70 %, водопроводных колонок – 2 шт.

Раздел 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития   централизованных систем водоснабжения.

Источником водоснабжения населенных пунктов (х. Венделеевка, х. Полосачи, х. Гетманов, х. Гернер, х. Новая Деревня, х. Беляевск, х. Кузмичевка, сл. Туриловка) Туриловского сельского поселения на расчетный срок предусматривается 70%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов капитального строительства. Водоснабжение населенных пунктов организуется от существующих, требующих реконструкции и планируемых водозаборных узлов. Увеличение водопотребления поселения планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и прироста дачного населения.

Расчетное потребление воды питьевого качества на территории Туриловское сельского поселении составит:

- на 1 этап строительства – 1,0 тыс. куб.м./год;

- на 2 этап строительства –1,2 тыс. куб.м./ год;

- на расчетный срок строительства –2,2 тыс. куб.м./год.

Расчетная потребность технической воды на полив:

- на 2 этап строительства – 0,38 тыс. куб.м./сезон;

- на 3 этап строительства – 0,45 тыс. куб.м./сезон.

Запасы подземных вод в пределах сельского поселения по эксплуатируемому водоносному горизонту неизвестны, поэтому следует предусмотреть мероприятия по их оценке. На территории поселения сохраняется существующая и в связи с освоением новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения.

Состав и характеристика ВЗУ определяются на последующих стадиях проектирования. Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью. Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке после получения заключений гидрогеологов на бурение артезианских скважин. Выбор площадок под новое водозаборное сооружение производится с учетом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения». Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям владельцев водопроводных сооружений. Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на всех водозаборных узлах следует предусмотреть водоподготовку в составе установок обезжелезивания и обеззараживания воды.

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

Для нормальной работы системы водоснабжения Туриловского сельского поселения планируется:

- реконструировать существующие водозаборные узлы в населенных пунктах с центральным водопроводом с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок (глубинные насосы) и со строительством узла водоподготовки;

- получить гидрогеологические заключения по площадкам, отведенным для размещения новых водозаборных узлов в зонах капитального строительства населенных пунктов. Для соблюдения зоны санитарной охраны І пояса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения» и СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* « Водоснабжение наружной сети и сооружений» площадь каждого водозаборного узла принимается не менее 0,5 га;

- переложить изношенные сети, сети недостаточного диаметра и новые во всех населенных пунктах (х. Полосачи, х. Гетманов, х. Гернер, х. Кузмичевка), обеспечив подключение всей жилой застройки с установкой индивидуальных узлов учета холодной воды;

- создать системы технического водоснабжения из поверхностных источников для полива территорий и зеленых насаждений.

2.2. Развитие централизованных систем водоснабжения.

В перспективе развития Туриловского сельского поселения предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых объектов капитального строительства.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для 100%-го охвата всей селитебной территории Туриловского сельского поселения. Прокладку новых сетей рекомендуется осуществлять с одновременной заменой старых сетей.

Увеличение водопотребления планируется для комфортного и безопасного проживания населения.

Водоснабжение х. Николаевка и не обеспеченной части сл. Туриловка и х. Венделеевка централизованным водоснабжением, планируется осуществлять от водопроводных сетей, находящихся в х. Венделеевка и сл. Туриловка. Планируется строительство водоочистных сооружений в связи с увеличением числа подключаемых потребителей, а именно:

- х. Николаевка (23 чел.);

- х. Венделеевка (138 чел.)

- сл. Туриловка (31 чел.).

Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления питьевой, технической воды

3.1. Общий баланс подачи и реализации воды.

Объемы реализации воды потребителям Туриловского сельского поселения за 2009 – 2012 гг.  приведены в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1.

Объемы реализации воды потребителям Туриловского сельского поселения

за 2009 – 2012 гг.

| Наименование групп потребителей | Реализация воды, тыс. м3 |
| --- | --- |
|  | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| Население | 36,824 | 51,383 | 43,337 | 39,163 |
| Бюджетные организации | 0,342 | 1,200 | 1,840 | 1,387 |
| Внебюджетные организации | 0,020 | 0,079 | 0,230 | 0,185 |
| Итого по реализации | 37,186 | 52,662 | 45,407 | 40,735 |
| Собственные нужды | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 |
| Потери | 7,455 | 10,558 | 9,103 | 8,167 |
| Всего добыча воды | 44,749 | 63,327 | 54,618 | 49,009 |

3.2. Территориальный баланс подачи питьевой и технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления).

Объемы подачи питьевой и технической воды за 2009-2012 гг. отражены в таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1.

Объемы подачи питьевой и технической воды за 2009 -2012 гг.

| Наименование населенного пункта | Годовой объем тыс. м³ | Расход макс. в сутки\м³ |
| --- | --- | --- |
|  | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| х.Венделеевка | 12,461 | 17,636 | 15,194 | 13,662 | 39,7 | 51,9 | 43,0 | 37,9 |
| х.Новая Деревня | 5,267 | 7,455 | 6,422 | 5,775 | 16,8 | 21,9 | 18,2 | 16,0 |
| х.Полосачи | 3,522 | 4,984 | 4,294 | 3,861 | 11,2 | 14,7 | 12,2 | 10,7 |
| х.Гетманов | 6,833 | 9,670 | 8,331 | 7,491 | 21,7 | 28,4 | 23,6 | 20,8 |
| х.Беляевск | 4,455 | 6,305 | 5,432 | 4,884 | 14,2 | 18,5 | 15,4 | 13,6 |
| х.Гернер | 5,267 | 7,455 | 6,422 | 5,775 | 16,8 | 21,9 | 18,2 | 16,0 |
| сл.Турилока | 3,371 | 4,771 | 4,110 | 3,696 | 10,7 | 14,0 | 11,6 | 10,3 |
| х.Кузмичевка | 3,582 | 5,069 | 4,367 | 3,927 | 11,4 | 14,9 | 12,4 | 10,9 |
| ИТОГО: | 44,758 | 63,345 | 54,572 | 49,071 | 142,3 | 186,2 | 154,6 | 136,2 |

3.3. Структурный баланс реализации питьевой и технической воды по группам абонентов.

Объемы реализации воды и оплаты за нее по Туриловскому сельскому поселению за 2012 год в таблице 3.3.1. и рисунке 3.3.1.

Таблица 3.3.1.

Объемы реализации воды и оплаты за нее по Туриловскому сельскому

поселению за 2012 год

| Наименование | Реализация |
| --- | --- |
|  | Население | Бюджетные | Внебюджетные | Всего |
|  |  | предприятия | предприятия |  |
|  | тыс. м3 | тыс. руб. | тыс. м3 | тыс. руб. | тыс. м3 | тыс. руб. | тыс. м3 | тыс. руб. |
| Туриловское сельское поселение | 29,914 | 923,75 | 0,555 | 19,206 | 0,024 | 0,831 | 30,493 | 943,787 |

Рисунок 3.3.1. – Диаграмма долевого распределения объемов реализации воды  между группами потребителей за 2012 г.

Из представленной диаграммы видно, что основным потребителем является население – 98,1% объемов реализуемой воды, на долю бюджетных и внебюджетных предприятий приходится 1,9%.

3.4. Сведения о фактическом потреблении населения питьевой и технической воды.

Объемы фактического потребления питьевой воды населением за 2009 -2012 гг. в таблице 3.4.1.

Таблица 3.4.1.

Объемы фактического потребления питьевой воды населением за 2009 -2012 гг.

| Наименование населенного пункта | Годовой объем тыс. м³ |
| --- | --- |
|  | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| х. Венделеевка | 9,6 | 10,2 | 6,8 | 8,3 |
| х. Новая Деревня | 4,1 | 4,3 | 2,9 | 3,5 |
| х. Полосачи | 2,7 | 2,8 | 1,9 | 2,4 |
| х. Гетманов | 5,3 | 5,6 | 3,7 | 4,6 |
| х. Беляевск | 3,4 | 3,6 | 2,4 | 2,9 |
| х. Гернер | 4,1 | 4,3 | 2,9 | 3,5 |
| сл. Туриловка | 2,6 | 2,7 | 1,8 | 2,3 |
| х. Кузмичевка | 2,8 | 2,9 | 1,9 | 2,4 |
| ИТОГО: | 34,6 | 36,4 | 24,3 | 29,9 |

3.5. Существующие системы коммерческого учета питьевой, технической воды и планы по установке приборов учета.

На территории Туриловского сельского поселения отсутствуют коммерческие организации, предоставляющие услуги для населения по подаче и реализации питьевой и технической воды.

3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения Туриловского сельского поселения.

Дебет эксплуатируемых скважин расположенных на территории Туриловского сельского поселения отражен в таблице 3.6.1.

Таблица 3.6.1.

Дебет эксплуатируемых скважин расположенных на территории

Туриловского сельского поселения

| Наименование скважины | Фактическое потребление, м³/час | Дебет, м³/час | Дебет, л/сек | Удельный дебет, л/сек | Допустимое понижение уровня подземных вод, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сл. Туриловка скв. № 9869 | 0,4 | 28 | 7,77 | 5,1 | 26 |
| х. Кузмичевка скв. № 7933 | 0,5 | 16 | 4,45 | 0,64 | 28 |
| х. Венделеевка скв. № 2827 | 0,8 | 20 | 5,5 | 0,37 | 64 |
| х. Венделеевка скв. № 2831 | 0,8 | 36 | 10 | 0,55 | 63 |
| х. Полосачи скв. № 8352 | 1,3 | 30 | 8,33 | 0,29 | 42 |
| х. Беляевск скв. № 450 | 1,2 | 93 | 25,3 | 2,71 | 19 |
| х. Ямовка скв. № 6487 | 0,7 | 6 | 1,7 | 0,12 | 29 |

Из таблицы видно, что имеется резерв питьевой воды в эксплуатируемых скважинах Туриловского сельского поселения.

3.7. Прогнозный баланс потребления питьевой воды, сроком на 2014-2024 годы.

Прогнозный баланс потребления питьевой воды, сроком на 2014-2024 годы отражен в таблице 3.7.1.

Таблица 3.7.1.

Прогнозный баланс потребления питьевой воды, сроком на 2014-2024 годы

|  | Реализация воды, тыс. м ³ |
| --- | --- |
|  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| Всего добыча воды | 42,07 | 42,31 | 42,53 | 42,76 | 42,99 | 43,22 | 43,47 | 43,70 | 43,93 | 44,18 | 44,40 |

3.8. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды.

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды  в Туриловском сельском поселении приведены в таблице 3.8.1.

Таблица 3.8.1.

Фактическое и ожидаемое потребление питьевой воды в Туриловском сельском поселении

|  | Реализация воды, тыс. м ³ |
| --- | --- |
|  | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| Потребление питьевой воды по годам | 44,75 | 63,33 | 54,62 | 49,01 | 45,09 | 42,07 | 42,31 | 42,53 | 42,76 | 42,99 | 43,22 |

3.9. Описание территориальной структуры потребления питьевой воды.

В таблице 3.9.1. приведено описание территориальной структуры потребления питьевой воды.

Таблица 3.9.1.

Территориальная структура потребления питьевой воды

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Среднесуточное водопотребление, м³/сут | Численность населения, пользующегося центральным водоснабже нием |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | На хозпитье вые нужды | На производственные нужды | на нужды с/х водоснабже ния |  |
| 1 | х.Гетманов | 17,4 | 16,8 |  | 0,6 | 202 |
| 2 | х. Полосачи | 10,9 | 10,6 |  | 0,3 | 135 |
| 3 | х. Новая Деревня | 15 | 14,8 |  | 0,2 | 168 |
| 4 | х. Гернер | 12,9 | 12,2 |  | 0,7 | 130 |
| 5 | х. Беляевск | 14 | 13,6 |  | 0,4 | 172 |
| 6 | сл. Туриловка | 4,8 | 4,8 |  |  | 62 |
| 7 | х. Кузмичёвка | 4,2 | 4,2 |  |  | 72 |
| 8 | х. Венделеевка | 24,9 | 23,9 | 1 |  | 306 |
|  | ВСЕГО: | 104,1 | 100,9 | 1 | 2,2 | 1247 |

| Описание территориальной структуры потребления питьевой воды по видам потребления в таблицах 3.9.2.-3.9.4. Таблица 3.9.2. Территориальная структура потребления питьевой воды по видам потребления с указанием количества расчетных единиц |
| --- |
| № | Наименование | норма | Количество расчетных единиц (человек, площадей, техники, скота) |
|  |  |  | по нормативу | по приборам учета |
|  |  |  | план 2012 г. | факт 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | план 2012 г. | факт 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| 1 | Наименование, итого, в том числе: |  | 7851,0 | 6027,0 | 11091,75 | 2091,75 | 440,0 | 787,0 | 813,0 | 813,0 |
|  | Удельное ресурсопотребление населением, м³/мес/чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Население, проживающее в жилом фонде различной степени благоустройства |  | 613,0 | 242,0 | 198,0 | 198,0 | 440,0 | 787,0 | 813,0 | 813,0 |
| 1.1.1 | Многоквартирные и жилые дома без системы водоотведения и сливной ямы | 1,52 | 403,0 | 112,0 | 141,0 | 141,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Многоквартирные и жилые дома без сливной ямы | 2,14 | 120,0 | 72,0 | 48,0 | 48,0 | 199,0 | 217,0 | 224,0 | 224,0 |
| 1.1.3 | Многоквартирные дома с системой водоотведения и сливной ямой | 3,04 | 50,0 | 33,0 | 3,0 | 3,0 | 125,0 | 136,0 | 144,0 | 144,0 |
| 1.1.4 | Многоквартирные дома с системой водоотведения и сливной ямой, раковина, унитаз | 3,65 | 40,0 | 25,0 | 6,0 | 6,0 | 116,0 | 434,0 | 445,0 | 445,0 |
|  | Дополнительные расходы воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Полив |  | 5380,0 | 4517,0 | 10002,75 | 1002,75 |  |  |  |  |
| 1.3 | Водопой скота |  | 1685,0 | 1243,0 | 874,0 | 874,0 |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Содержание коров в крестьянских хоз-вах |  | 28,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Содержание телят |  | 15,0 | 3,0 | 8,0 | 8,0 |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Содержание овец |  | 134,0 | 92,0 | 3,0 | 3,0 |  |  |  |  |
| 1.3.4 | Содержание водоплавующей птицы |  | 550,0 | 340,0 | 234,0 | 234,0 |  |  |  |  |
| 1.3.5 | Содержание не водоплавующей птицы |  | 900,0 | 761,0 | 589,0 | 589,0 |  |  |  |  |
| 1.3.6 | Содержание кролей |  | 0 | 10,0 | 15,0 | 15,0 |  |  |  |  |
| 1.3.7 | Содержание свиней |  | 58,0 | 28,0 | 16,0 | 16,0 |  |  |  |  |
| 1.4 | Мойка машин |  | 173,0 | 25,0 | 17,0 | 17,0 |  |  |  |  |
| 2 | Бюджетные организации, итого, в том числе |  | 4,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.1 | Местный бюджет (бюджетные организации) |  | 4,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3 | Прочие потребители: |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3.1 | Небюджетные организации |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | Итого полезный отпуск по всем группам потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3.9.3.

Территориальная структура потребления питьевой воды по видам потребления с указанием полезного отпуска

| № | Наименование | норма | Полезный отпуск (м³) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по нормативу | по приборам учета |
|  |  |  | план 2012 г. | факт 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | план 2012 г. | факт 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| 1 | Наименование, итого, в том числе: |  | 24421,74 | 11909,236 | 15595,954 | 15595,954 | 27258,26 | 18005,002 | 19866,051 | 19866,051 |
|  | Удельное ресурсопотребление населением, м³/мес/чел |  | 3,320 | 4,101 | 6,564 | 6,564 | 5,163 | 1,907 | 2,036 | 2,036 |
| 1.1 | Население, проживающее в жилом фонде различной степени благоустройства |  | 14907,210 | 6190,680 | 4176,720 | 4176,720 | 27258,260 | 18005,002 | 19866,051 | 19866,051 |
| 1.1.1 | Многоквартирные и жилые дома без системы водоотведения и сливной ямы | 1,52 | 7350,720 | 2042,88 | 2571,840 | 2571,840 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Многоквартирные и жилые дома без сливной ямы | 2,14 | 2932,720 | 1848,96 | 1232,64 | 1232,64 | 8033,06 | 4964,53 | 5473,549 | 5473,549 |
| 1.1.3 | Многоквартирные дома с системой водоотведения и сливной ямой | 3,04 | 2500,0 | 1203,84 | 109,440 | 109,440 | 6982,090 | 3111,41 | 3518,71 | 3518,710 |
| 1.1.4 | Многоквартирные дома с системой водоотведения и сливной ямой, раковина, унитаз | 3,65 | 2123,47 | 1095,0 | 262,80 | 262,80 | 12243,11 | 9929,06 | 10873,792 | 10873,792 |
|  | Дополнительные расходы воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Полив |  | 5471,0 | 4069,40 | 10287,154 | 10287,154 |  |  |  |  |
| 1.3 | Водопой скота |  | 1676,890 | 1307,160 | 899,520 | 899,520 |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Содержание коров в крестьянских хоз-вах |  | 550,89 | 328,32 | 328,32 | 328,32 |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Содержание телят |  | 94,64 | 54,72 | 145,92 | 145,92 |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Содержание овец |  | 388,80 | 331,20 | 10,80 | 10,80 |  |  |  |  |
| 1.3.4 | Содержание водоплавующей птицы |  | 137,76 | 163,20 | 112,32 | 112,32 |  |  |  |  |
| 1.3.5 | Содержание не водоплавующей птицы |  | 154,80 | 273,96 | 212,04 | 212,04 |  |  |  |  |
| 1.3.6 | Содержание кролей |  | 0,0 | 1,2 | 1,8 | 1,8 |  |  |  |  |
| 1.3.7 | Содержание свиней |  | 350,0 | 154,56 | 88,32 | 88,32 |  |  |  |  |
| 1.4 | Мойка машин |  | 2366,64 | 342,00 | 232,56 | 232,56 |  |  |  |  |
| 2 | Бюджетные организации, итого, в том числе |  | 190,000 | 373,611 | 57,670 | 57,670 | 20,000 | 181,000 | 146,000 | 146,000 |
| 2.1 | Местный бюджет (бюджетные организации) |  | 190,000 | 373,611 | 57,670 | 57,670 | 20,000 | 181,000 | 146,000 | 146,000 |
| 3 | Прочие потребители: |  | 0,000 | 0,000 | 70,000 | 70,000 | 4080,000 | 24,000 | 75,0000 | 75,000 |
| 3.1 | Небюджетные организации |  | 0,000 | 0,000 | 70,000 | 70,000 | 4080,000 | 24,000 | 75,0000 | 75,000 |
|  | Итого полезный отпуск по всем группам потребителей |  | 24611,740 | 12282,847 | 15723,624 | 15723,624 | 31358,260 | 18210,002 | 20087,051 | 20087,051 |

Таблица 3.9.4.

Территориальная структура потребления питьевой воды по видам потребления с указанием итогов полезного отпуска

| № | Наименование | норма | Полезный отпуск (м³) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего |
|  |  |  | план 2012 г. | факт 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| 1 | Наименование, итого, в том числе: |  | 51680,0 | 29914,238 | 35462,005 | 35462,005 |
|  | Удельное ресурсопотребление населением, м³/мес/чел |  | 4,090 | 2,423 | 2,923 | 2,923 |
| 1.1 | Население, проживающее в жилом фонде различной степени благоустройства |  | 42165,470 | 24195,682 | 24042,771 | 24042,771 |
| 1.1.1 | Многоквартирные и жилые дома без системы водоотведения и сливной ямы | 1,52 | 7350,720 | 2042,880 | 2571,840 | 2571,840 |
| 1.1.2 | Многоквартирные и жилые дома без сливной ямы | 2,14 | 10965,780 | 6813,488 | 6706,189 | 6706,189 |
| 1.1.3 | Многоквартирные дома с системой водоотведения и сливной ямой | 3,04 | 9482,390 | 4315,251 | 3628,150 | 3628,150 |
| 1.1.4 | Многоквартирные дома с системой водоотведения и сливной ямой, раковина, унитаз | 3,65 | 14366,580 | 11024,063 | 11136,592 | 11136,592 |
|  | Дополнительные расходы воды |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Полив |  | 5471,000 | 4069,396 | 10287,154 | 10287,154 |
| 1.3 | Водопой скота |  | 1676,890 | 1307,160 | 899,520 | 899,520 |
| 1.3.1 | Содержание коров в крестьянских хоз-вах |  | 550,890 | 328,320 | 328,320 | 328,320 |
| 1.3.2 | Содержание телят |  | 94,640 | 54,720 | 145,920 | 145,920 |
| 1.3.3 | Содержание овец |  | 388,800 | 331,200 | 10,800 | 10,800 |
| 1.3.4 | Содержание водоплавующей птицы |  | 137,760 | 163,200 | 112,320 | 112,320 |
| 1.3.5 | Содержание не водоплавующей птицы |  | 154,800 | 273,960 | 212,040 | 212,040 |
| 1.3.6 | Содержание кролей |  | 0,000 | 1,200 | 1,800 | 1,800 |
| 1.3.7 | Содержание свиней |  | 350,000 | 154,560 | 88,320 | 88,320 |
| 1.4 | Мойка машин |  | 2366,640 | 342,000 | 232,560 | 232,560 |
| 2 | Бюджетные организации, итого, в том числе |  | 210,000 | 554,611 | 203,670 | 203,670 |
| 2.1 | Местный бюджет (бюджетные организации) |  | 210,000 | 554,611 | 203,670 | 203,670 |
| 3 | Прочие потребители: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Небюджетные организации |  | 4080,0000 | 24,000 | 145,000 | 145,000 |
|  |  |  | 4080,0000 | 24,000 | 145,000 | 145,000 |
|  | Итого полезный отпуск по всем группам потребителей |  | 553970,000 | 30492,849 | 35810,675 | 35810,675 |

3.10. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов.

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов отражен в таблице 3.10.1.

Таблица 3.10.1.

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

| Наименование групп потребителей | Реализация воды, тыс. м ³ |
| --- | --- |
|  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| Население | 35,46 | 35,63 | 35,81 | 35,99 | 36,17 | 36,35 | 36,54 | 36,72 | 36,90 | 37,09 | 37,27 |
| Бюджетные организации | 0,20 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,30 |
| Внебюджетные организации | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 |
| Итого по реализации | 35,81 | 36,01 | 36,20 | 36,40 | 36,60 | 36,80 | 37,01 | 37,21 | 37,41 | 37,62 | 37,82 |
| Собственные нужды | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| Потери | 5,83 | 5,87 | 5,90 | 5,93 | 5,96 | 5,99 | 6,03 | 6,06 | 6,09 | 6,13 | 6,15 |
| Всего добыча воды | 42,07 | 42,31 | 42,53 | 42,76 | 42,99 | 43,22 | 43,47 | 43,70 | 43,93 | 44,18 | 44,40 |

3.11. Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой воды при ее транспортировке

Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой воды при ее транспортировке отражены в таблице 3.11.1.

Таблица 3.11.1.

Фактические и планируемые потери питьевой воды при ее транспортировке

|  | Реализация воды, тыс. м ³ |
| --- | --- |
|  | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| Потери | 7,45 | 10,56 | 9,10 | 8,16 | 7,26 | 5,83 | 5,87 | 5,90 | 5,93 | 5,96 | 5,99 |

3.12. Перспективные балансы водоснабжения.

Схемой водоснабжения предлагается в планируемый период развития подключить к централизованному водоснабжению 64 дома жилого фонда существующей застройки в х. Венделеевка, х.Николаевка, сл. Туриловка, что составит 9 % от общего количества домов. Удельная среднесуточная норма водопотребления в застройке для районов застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом кран в комнате, ванна, унитаз в сливную яму на одного жителя составляет 117,7  л/сут., согласно СНиП 2.04.03-85.

В Туриловском сельском поселении перечень объектов общественно деловой застройки по схеме территориального планирования Миллеровского района Ростовской области выглядит следующим образом:

1.  Планируемое размещение объектов капитального строительства местного значения:

1.1.  Здравоохранение и социальное обеспечение:

фельдшерско-акушерский пункт в х. Гетманов;

фельдшерско-акушерский пункт в сл. Туриловка.

1.2. Образование:

детский сад на 80 мест в х. Венделеевка.

2. Планируемое размещение объектов капитального строительства малого, среднего и крупного бизнеса:

2.1. Кирпичный завод в северной части Туриловского сельского поселения.

3. Торговля, общественное питание, бытовое обслуживание:

3.1. Станция технического обслуживания в х. Венделеевка;

3.2. Автозаправочная станция в х. Венделеевка.

Согласно СНиП 2.04.03-85 удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях. Перспективное увеличение объема водоснабжения к 2023 году представлено в таблице 3.12.1.

Таблица 3.12.1.

Показатели водопотребления новых абонентов водоснабжения

| № | Наименование потребителя | Население | Норма водопотребления, л/сут | Среднесуточный расход, куб.м./сут | Коэф-т суточной неравномерности | Максимальный суточный расход, куб.м/сут | Средний годовой расход, муб.м/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подключение абонентов (население) | 64 | 118 | 7,55 | 1,2 | 9,06 | 2755,75 |
| 2 | Подключение абонентов (прочие потребители) | 15 | 118 | 1,8 | 1,2 | 2,2 | 657,00 |
| 3 | Итого |  |  | 9,35 |  | 11,26 | 3412,75 |
| 4 | Неучтенные расходы |  |  | 1,0 |  | 1,2 | 365,0 |
| 5 | Всего |  |  | 10,35 |  | 12,46 | 3777,75 |

3.13. Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений с разбивкой по годам.

Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений с разбивкой по годам приведен в таблице 3.13.1.

Таблица 3.13.1.

Расчет

требуемой мощности водозаборных сооружений с разбивкой по годам

| № | Наименование | норма | Полезный отпуск (м³) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| 1 | Наименование, итого, в том числе: |  | 29914,238 | 35462,005 | 35462,005 | 35462,005 | 35462,005 | 35462,005 |
|  | Удельное ресурсопотребление населением, м³/мес/чел |  | 2,423 | 2,923 | 2,923 | 2,923 | 2,923 | 2,923 |
| 1.1 | Население, проживающее в жилом фонде различной степени благоустройства |  | 24195,682 | 24042,771 | 24042,771 | 24042,771 | 24042,771 | 24042,771 |
| 1.1.1 | Многоквартирные и жилые дома без системы водоотведения и сливной ямы | 1,52 | 2042,880 | 2571,840 | 2571,840 | 2571,840 | 2571,840 | 2571,840 |
| 1.1.2 | Многоквартирные и жилые дома без сливной ямы | 2,14 | 6813,488 | 6706,189 | 6706,189 | 6706,189 | 6706,189 | 6706,189 |
| 1.1.3 | Многоквартирные дома с системой водоотведения и сливной ямой | 3,04 | 4315,251 | 3628,150 | 3628,150 | 3628,150 | 3628,150 | 3628,150 |
| 1.1.4 | Многоквартирные дома с системой водоотведения и сливной ямой, раковина, унитаз | 3,65 | 11024,063 | 11136,592 | 11136,592 | 11136,592 | 11136,592 | 11136,592 |
|  | Дополнительные расходы воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Полив |  | 4069,396 | 10287,154 | 10287,154 | 10287,154 | 10287,154 | 10287,154 |
| 1.3 | Водопой скота |  | 1307,160 | 899,520 | 899,520 | 899,520 | 899,520 | 899,520 |
| 1.3.1 | Содержание коров в крестьянских хоз-вах |  | 328,320 | 328,320 | 328,320 | 328,320 | 328,320 | 328,320 |
| 1.3.2 | Содержание телят |  | 54,720 | 145,920 | 145,920 | 145,920 | 145,920 | 145,920 |
| 1.3.3 | Содержание овец |  | 331,200 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 |
| 1.3.4 | Содержание водоплавующей птицы |  | 163,200 | 112,320 | 112,320 | 112,320 | 112,320 | 112,320 |
| 1.3.5 | Содержание не водоплавующей птицы |  | 273,960 | 212,040 | 212,040 | 212,040 | 212,040 | 212,040 |
| 1.3.6 | Содержание кролей |  | 1,200 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| 1.3.7 | Содержание свиней |  | 154,560 | 88,320 | 88,320 | 88,320 | 88,320 | 88,320 |
| 1.4 | Мойка машин |  | 342,000 | 232,560 | 232,560 | 232,560 | 232,560 | 232,560 |
| 2 | Бюджетные организации, итого, в том числе |  | 554,611 | 203,670 | 203,670 | 203,670 | 203,670 | 203,670 |
| 2.1 | Местный бюджет (бюджетные организации) |  | 554,611 | 203,670 | 203,670 | 203,670 | 203,670 | 203,670 |
| 3 | Прочие потребители: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Небюджетные организации |  | 24,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 |
|  |  |  | 24,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 |
|  | Итого полезный отпуск по всем группам потребителей |  | 30492,849 | 35810,675 | 35810,675 | 35810,675 | 35810,675 | 35810,675 |

На территории Туриловского сельского поселения сохраняется существующая инфраструктура, в связи с освоением новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения.

Водоснабжение планируемых объектов капитального строительства предусматривается от водозаборных узлов, состав которых предполагает наличие:

- артезианские скважины и водонапорные башни;

- артезианские скважины, станции водоподготовки, резервуара чистой воды, насосной станции второго подъема;

- узел учёта воды из водомеров — расходомеров;

- станция водоподготовки для доведения качества воды до норм питьевой воды;

- насосной станции второго подъема для поддержания давления и подачи воды потребителю в требуемом объёме;

- колодцы пожарных гидрантов;

- дренажная система выполняет отвод вод при аварийном переполнении резервуаров, подтоплении водозаборных сооружений.

- контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИП и А или КИП и С), которые  следят за работоспособностью оборудования, регулируют расходы воды, ведут журналы изменений характеристик: уровней, расхода воды, аварийных ситуация и  т.п., выполняют автоматическое обслуживание оборудования.

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции

и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения.

В целях повышения эффективности реализации Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2024 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 года № 1351, применительно к сельским территориям требуется принятие дополнительных мер, направленных на создание в сельской местности среды обитания, благоприятной для семей с детьми, включая установление соответствующих требований к градостроительным решениям и объектам социальной инфраструктуры с учетом плотности населения.

Планы развития сельских территорий должны быть направлены на решение задачи по обустройству не только сельских населенных пунктов, но и территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в части развития инженерной инфраструктуры (в том числе):

- улучшения проектирования сельского жилища, развития и модернизации жилищно-строительной индустрии, снижения стоимости сельского жилищного строительства, широкого применения автономных систем инженерного оборудования сельского жилища;

- обеспечить сельское население питьевой водой нормативного качества на основе реконструкции и развития централизованных систем водоснабжения, установки контейнерных сооружений водоподготовки и повышения санитарной надежности водозаборных сооружений.

Согласно требованиям СНИП 2.04.02-84* объединенные хозяйственно-питьевые и производственные водопроводы муниципального образования «Туриловское сельское поселение» следует относить к III категории (менее 5 тыс. жителей в населенном пункте с наибольшим числом жителей).

Для повышения обеспеченности подачи воды на производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий (производств, цехов, установок) следует предусматривать локальные системы водоснабжения, учтенные в проектах этих объектов. При разработке схемы сельскохозяйственного водоснабжения учтено, что надлежит:

- централизованные системы водоснабжения проектировать лишь для перспективных населенных пунктов и объектов сельскохозяйственного производства;

- для сохраняемых на расчетный период сельских населенных пунктов предусматривать реконструкцию существующих водозаборных сооружений (водозаборных скважин, шахтных колодцев, каптажа родников и т.п.) с оборудованием их механизированными водоподъемниками и устройство внутренних водопроводов в отдельных культурно-бытовых и производственных зданиях.

Источником водоснабжения населенных пунктов Туриловского сельского поселения на расчетный срок принимаются местные межпластовые воды. Водоснабжение населенных пунктов организуется от существующих, требующих реконструкции и планируемых водозаборных узлов (далее - ВЗУ). Увеличение водопотребления поселения планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и прироста населения.

Расчетное потребление воды питьевого качества на территории муниципального образования составит:

- на исходный год – 0,95 тыс. м³/сут.;

- на 2 этап строительства – 1,05 тыс. м³/ сут.

- на расчетный срок строительства – 1,12 тыс. м³/сут.;

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке после получения заключений гидрогеологов на бурение артезианских скважин. Выбор площадок под новое водозаборное сооружение производится с учетом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям владельцев водопроводных сооружений.

Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на всех водозаборных узлах следует предусмотреть водоподготовку в составе установок обезжелезивания и обеззараживания воды.

Для снижения расходов воды на нужды спортивных и коммунально-производственных объектов необходимо создать оборотные системы водоснабжения. Систему поливочного водопровода дачных кооперативов, а также полив улиц, зеленых насаждений предусмотреть отдельно от хозяйственно-питьевого водопровода. В этих целях следует использовать поверхностные воды рек и прудов с организацией локальных систем водоподготовки.

4.2. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу их эксплуатации объектах системы водоснабжения.

В Туриловском сельском поселении нет объектов водоснабжения, планируемых к выводу из эксплуатации в период  с 2014 до 2024 года.

4.3. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и системам управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение.

На трубопроводах, расположенных на территории Туриловского сельского поселения нет установленных устройств сигнализирующие об аварии на сетях водоснабжения.

При обустройстве скважин рекомендуется установить станцию управления СУЗ-40. Станция СУЗ предназначена для управления трехфазными асинхронными электродвигателями погружных насосов и защиты их от перегрузок по току, короткого замыкания, неполнофазного режима работы и «сухого» хода. В режиме местного управления станция СУЗ может включаться и выключаться автоматическим выключателем.

Во всех режимах станция СУЗ обеспечивает:

отключение электродвигателя при обрыве любой из трех фаз;

отключение электродвигателя при перегрузке по току (в одной или в трех фазах);

отключение электродвигателя при отсутствии воды в скважине;

световую сигнализацию перегрузки по току, неполнофазного режима работы, режима «сухого хода», пониженного напряжения и включенного состояния электродвигателя, а в автоматическом режиме уровень воды в накопительной емкости (относительно датчиков уровней);

восстановление режима работы после прекращения аварийного воздействия, время задержки включения можно регулировать индикацию потребляемого тока в одной из фаз электродвигателя.

Станция СУЗ имеет встроенный имитатор перегрузки по току, который позволяет настраивать станцию по току электродвигателя без использования дополнительных приборов. В станции СУЗ предусмотрена блокировка на время воздействия гидроудара. Время блокировки можно регулировать. На сети установлены задвижки с ручным управлением. На перспективу предлагается диспетчеризация коммерческого учета водопотребления на существующих и новых участках сетей водопровода для своевременного выявления увеличения или снижения потребления и контроля возникновения потерь воды и установления энергоэффективных режимов ее подачи.

4.4. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.

В настоящее время на территории Туриловского сельского поселения не все здания, строения, сооружения оснащены приборами учета воды. Водоснабжающая организация - ООО «Коммунальщик» планирует выполнять мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В проекте предусмотрен ряд прогрессивных и энергосберегающих решений, обеспечивающих более надежную и долговечную работу системы водоснабжения Туриловского сельского поселения, а именно:

строительство магистральных кольцевых сетей водоснабжения;

применение пластмассовых труб для системы водоснабжения;

реконструкция водозаборных сооружений;

строительство водоочистных сооружений;

установка насосов в скважинах с регулируемым приводом.

4.5. Рекомендации о месте размещения насосных станций, водонапорных башен.

На территории Туриловского сельского поселения в связи с отсутствием дефицита в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения, в дальнейшем нет необходимости строительства новых объектов водоснабжения, бурение и оборудование новых объектов водозабора.

4.6. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения.

На период 2014-2024 годов для обеспечения жителей сельского поселения водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

а) построить ВЗУ в составе центрального водоснабжения или провести реконструкцию с установкой станций водоподготовки;

б) организовать І и ІІ пояс зон санитарной охраны для всех действующих и планируемых ВЗУ в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Для реализации данных мероприятий необходима разработка инвестиционной программы. Администрацией Туриловского сельского поселения планируется разработка и утверждение технического задания для разработки инвестиционной программы обслуживающей организацией - ООО «Коммунальщик».

Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения:

Приложение 1 - х. Венделеевка

Приложение 2 – х. Новая Деревня

Приложение 3 – х. Беляевск

Приложение 4 – х. Полосачи

Приложение 5 – х. Гетманов

Приложение 6 – х. Гернер

Приложение 7 – х. Кузмичевка

Приложение 8 – сл. Туриловка

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

В процессе производственно-хозяйственной деятельности человек оказывает все более возрастающее и многообразное воздействие на природную среду, изменяя ее состав. Природоохранные мероприятия, осуществляемые предприятием, должны полностью компенсировать отрицательное воздействие производства на природную среду.

При проектировании объектов должны учитываться нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду, предусматриваться мероприятия по предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды, а также способы размещения отходов производства и потребления, применяться ресурсосберегающие, малоотходные, безотходные и иные наилучшие существующие технологии, способствующие охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов. При осуществлении строительства и реконструкции объектов принимаются меры по охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рекультивации земель, благоустройству территорий в соответствии с законодательством Российской Федерации. Ввод в эксплуатацию сооружений и сетей водоснабжения осуществляется при условии выполнения в полном объеме требований в области охраны окружающей среды, предусмотренных проектами, и в соответствии с актами комиссий по приемке в эксплуатацию зданий, строений, сооружений и иных объектов, в состав которых включаются представители федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственное управление в области охраны окружающей среды.

В Туриловском сельском поселении нет водоочистных сооружений и объектов (водозабора), сбрасываемых промывную воду. Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водопровода хозяйственно-питьевого назначения должны быть разработаны зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и сооружений водопровода в составе трех поясов: I пояс санитарной охраны - зона строгого режима, II и III - зона ограничений. Границы зон устанавливаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СанПиН 2.1.4.1110 – 02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». В целях обеспечения санитарно – эпидемиологической надежности системы хозяйственно-питьевого водоснабжения должны быть организованы зоны санитарной охраны источника, водопроводных сооружений и основных водоводов.

Санитарно-защитная полоса водоводов, прокладываемых по незастроенной территории, составляет 50 м. Территория первого пояса подземного источника водоснабжения должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердые покрытия.

На этой территории запрещаются:

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации;

- реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения;

- размещение жилых и хозяйственно – бытовых зданий;

- проживание людей;

- применение ядохимикатов и удобрений;

- здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные очистные сооружения, расположенные за пределами первого пояса зоны санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории второго пояса;

- водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;

- водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ зоны санитарной охраны. Во втором поясе зоны санитарной охраны должны предусматриваться санитарные мероприятия:

- выявление, тампонирование или восстановление старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно – эпидемиологического надзора;

- запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

- запрещение размещения складов горюче – смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, и имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод;

- выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

В этой территории не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- рубка леса главного пользования и реконструкции;

- выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока).

Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения отражена в таблице 6.1.1.

Таблица 6.1.1.

Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятий | Наименование объекта | Способ оценки инвестиций | Сроки выполнения | Ориентировоч ный объем инвестиций тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена водопроводных сетей | х.Гетманов – 6,0 км; х. Полосачи – 3,8 км | Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам | 2017 год | 400,0 |
| 2 | Текущий ремонт арт. скважин | х.Новая Деревня; х. Полосачи | Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам | 2017 год | 150,0 |
| 3 | Ремонт водозаборных колонок | х. Полосачи; сл. Туриловка | Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам | 2017 год | 140,0 |
| 4 | Текущий ремонт арт. скважин | х. Венделеевка; х. Гетманов; сл. Туриловка | Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам | 2018 год | 225,0 |
| 5 | Установка ограждения скважин и башен | х. Гетманов; х. Кузмичевка | Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам | 2018 год | 40,0 |
| 6 | Ремонт водопроводных колонок | х. Беляевск ул.Центральная; х. Новая Деревня ул. Милькевича | Проекта нет, стоимость определена прайсу на продукцию Jafar | 2018 год | 280,0 |
| 7 | Замена башни Рожновского | х. Кузмичевка; х.Новая Деревня | Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам | 2019 год | 300,0 |
| 8 | Замена водопроводных сетей | х.Новая Деревня – 3,0 км; сл. Туриловка – 2,0 км | Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам | 2019 год | 150,0 |
| 9 | Текущий ремонт арт. скважин | х. Гернер | Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам | 2019 год | 75,0 |
| 10 | Установка ограждения скважин и башен | х. Гернер; сл. Туриловка | Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам | 2020 год | 40,0 |
| 11 | Ремонт водозаборных колонок | х. Гетманов; х. Кузмичевка | Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам | 2020 год | 140,0 |
| 12 | Замена башни Рожновского | х. Кузмичевка; х.Новая Деревня | Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам | 2020 год | 300,0 |
| 13 | Выполнение проектов зон санитарной охраны водозабора | по всей территории Туриловского сельского поселения | Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам | 2021 год | 250,0 |
| 14 | Текущий ремонт арт. скважин | х. Венделеевка; х. Кузмичевка | Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам | 2022 год | 150,0 |
| 15 | Установка ограждения скважин и башен | х. Беляевск; х. Венделеевка | Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам | 2022 год | 80,0 |
| 16 | Ремонт водозаборных колонок | х. Венделеевка; х. Гернер | Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам | 2023 год | 150,0 |
| 17 | Выполнение проектов зон санитарной охраны водопроводных сооружений (водонапорных башен) | по всей территории Туриловского сельского поселения | Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам | 2024 год | 1050,0 |
|  | Итого |  |  |  | 3920,0 |

Раздел 7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

Целевыми показателями развития централизованных систем водоснабжения  Туриловского сельского поселения являются:

определение долгосрочной перспективы развития систем водоснабжения Туриловского сельского поселения, обеспечения надежного водоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий;

определение возможности подключения к сетям водоснабжения Туриловского сельского поселения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

повышение надежности работы систем водоснабжения Туриловского сельского поселения в соответствии с нормативными требованиями;

минимизация затрат на водоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

обеспечение жителей Туриловского сельского поселения водоснабжением;

строительство и (или) реконструкция объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения Туриловского сельского поселения;

улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения на территории  Туриловского сельского поселения не выявлено.